# Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

# ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

# Генеральный план Степноозерского сельского

# поселения Нурлатского муниципального района

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор | А.А. Хуснутдинов |
| --- | --- |
| Главный инженер | А.А. Морозов |
| Главный архитектор фирмы | Р.М Юлдашев |
| Начальник АПМ-5 | И.Ю. Романова |
| Главный архитектор проекта | Л.Б.Маржохова |
| Главный специалист АПМ-5 | Г.А.Зиганшина |

КАЗАНЬ 2012

Оглавление

Введение

1. Цели и задачи генерального плана Богдашкинского сельского поселения

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕПНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Степноозерского сельского поселения в системе расселения Нурлатского муниципального района	13

2.2. Современное использование территории	14

2.2.1. Современное использование территории  Cтепноозерского сельского поселения (вне населенных пунктов)	14

2.2.2. Современное использование территории населенных пунктов	15

2.3. Социально-экономический потенциал территории	15

2.3.1.  Характеристика земельного фонда	15

2.3.2.  Демографический потенциал	15

2.3.3.  Уровень жизни населения. Занятость населения	17

2.3.4.  Минерально-сырьевые ресурсы	20

2.3.5.  Производственные территории	20

2.3.6.  Агропромышленный комплекс	20

2.3.7.  Лесной комплекс	21

2.3.8.  Жилищный фонд и жилищное строительство	22

2.3.9.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	23

2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	27

2.6. Природные условия и ресурсы	27

2.6.1. Рельеф и геоморфология	27

2.6.2. Геологическое строение	28

2.6.3. Тектоника и сейсмичность	28

2.6.4. Полезные ископаемые	29

2.6.5. Гидрогеологические условия	30

2.6.6. Гидрологические условия	32

2.6.7. Климатическая характеристика	32

2.6.8. Ландшафты,  почвенный покров,  растительный  и  животный  мир	35

2.6.9. Инженерно-геологическая оценка территории	37

2.7. Состояние окружающей среды	38

2.7.1. Состояние атмосферного воздуха	38

2.7.2. Состояние водных ресурсов	39

2.7.3. Земельные ресурсы	40

2.7.4. Отходы производства и потребления	40

2.7.5. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	43

2.7.6. Состояние зеленых насаждений	44

2.8. Зоны с особыми условиями использования территории	44

2.8.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	44

2.8.2. Водоохранные зоны	48

2.8.3. Месторождения полезных ископаемых	49

2.8.4. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	50

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТЕПНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	54

3.1. Пространственное развитие территории	54

3.2. Прогноз численности населения	54

3.3. Экономическое развитие	54

3.3.1.  Минерально-сырьевой комплекс	54

3.3.2.  Развитие промышленного производства	54

3.3.3.  Развитие агропромышленного комплекса	55

3.3.4.  Развитие лесного и лесопромышленного комплекса	57

3.4. Развитие жилищной инфраструктуры	57

3.5. Развитие системы обслуживания населения	60

3.6. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	68

3.9. Мероприятия по охране окружающей среды	70

3.9.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	70

3.9.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	72

3.9.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	73

3.9.4. Мероприятия по инженерному благоустройству	74

3.9.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	75

3.9.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения	76

3.9.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	77

3.9.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	78

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	79

# Введение

Генеральный план Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного срока генерального плана.

Генеральный план Степноозерского сельского поселения разработан с учетом материалов «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ФЗ-190), Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131), Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015гг., Программы социально-экономического развития Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на 2010 -2015 гг., отраслевых программ Российской Федерации, Республики Татарстан и Нурлатского муниципального района.

При разработке генерального плана Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан,  Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, выполненные ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 и 2011 годы соответственно, а также официальные данные представленные администрацией Нурлатского муниципального района и Степноозерского  сельского поселения.

При разработке Генерального плана Степноозерского сельского поселения использованы официальные показатели государственной статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татарстан и данные представленные администрацией  Нурлатского муниципального района и Степноозерского сельского поселения.

# Федеральные программы

Приоритетный национальный проект «Здоровье».

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

Приоритетный национальный проект «Образование».

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

# Республиканские программы

Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».

Программа «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 марта 2011 г. N 179.

Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 гг.

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного  комплекса в Республике Татарстан».

Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 – 2012 годы».

Программа «Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 годы)».

Целевая комплексная программа «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Республики Татарстан».

Долгосрочная стратегия развития транспортного комплекса Республики Татарстан (с позиции устойчивого развития).

Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы».

Комплексная программа демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года.

Стратегия развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 года.

Лесной план Республики Татарстан.

Целевая программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2011-2014 годы».

Схема территориального планирования Республики Татарстан.

Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан.

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы.

Республиканская целевая программа «Развитие семейных ферм в Республике Татарстан на 2010-2012 годы».

# Программы Нурлатского муниципального района

Программа социально-экономического развития Нурлатского муници-пального района Республики Татарстан на период 2011-2015 гг.

Схема территориального планирования  Нурлатского муниципального района

# Нормативно-правовые акты, программные и другие документы

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ).

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 августа 2000 г., 30 мая 2001 г., 25 июля 2002 г.).

Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании».

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

Закон Республики Татарстан от 24 января 2001 г. №595 «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 12 января 2005 г., 17 июля 2006 г., 16 мая 2010 г.)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в республике Татарстан».

Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан».

Постановление Совета Министров Татарской АССР от 10.01.78 г. № 25 «О признании водных объектов памятниками природы» (с изменениями на 29 декабря 2005 г.).

Приказ Министерства связи СССР от 27 апреля 1981 года № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2002 года № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» (с изменениями от 3 мая 2003 г., 30 марта 2006 г., 12 апреля 2007 года).

Указ Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 года № УП-369 «О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике Татарстан».

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденным постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"/ Министерство здравоохранения РФ.-М., 2001 - 91 с.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820.

Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г.).

Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 19.06.1972 N 983-72.

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

ГОСТ 17.5.3.01-78. Состав и размер зеленых зон городов.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года.

ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р.

При разработке Схемы использовались топографические основы масштаба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также имеющиеся картографические материалы и материалы аэрофотосьемки.

1. Цели и задачи генерального плана Степноозерского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Степноозерского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

-определение системы параметров развития Степноозерского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

-подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

-планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕПНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Степноозерского сельского поселения в системе расселения Нурлатского муниципального района

Степноозерское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан №146 от 30.06.2005г. «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нурлатский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Степноозерского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: д.Илюткино, п. Березовка, с.Степное Озеро

Степноозерское сельское поселение расположено в южной части Нурлатского муниципального района. К особенностям расположения можно отнести вытянутость Степноозерского сельского поселения с севера на юг.

Степноозерское сельское поселение на севере граничит с Гатайкинским поселением на востоке Ахметовским, на юге Бикуловским на северо-западе Фомкинским и Билярозерским сельскими поселениями.

Общая площадь Степноозерского сельского поселения составляет 4509,23 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 317,02 га, из них: д.Илюткино-132,4 га, п.Березовка – 32,1 га, с. Степное Озеро – 152,6 га

Земли Степноозерского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный.

Объекты  находящиеся на территории населенных пунктов Степноозерского сельского поселения

Таблица 1

| Наименование территории | Сельскохозяйственные предприятия | Промышленные предприятия | Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Объекты культуры | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Илюткино |  |  | Школа | ФАП | Дом куль- туры, биб- лиотека | Магазины |
| п. Березовка | Лет.лагерь, МТМ: 2, зер- ноток |  |  |  |  |  |
| с.Степное Озеро п. | Зерноток, лет.лагерь |  | Школа | ФАП | Дом куль- туры, биб- лиотека | Магазины |

Степноозерское сельское поселение имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение. С северо-востока на юго-запад пересекает автодорога регионального значения “Нурлат -Чувашский – Тимерлик”- Аксумла - Фомкино,  центральную часть поселения с востока на запад пересекает региональная автомобильная дорога Нурлат –Чувашский Тимерлик.

Сеть автомобильных дорог местного значения соединяют населенные пункты Илюткино, Березовка,  также населенные пункты с объектами сельского хозяйства.

# Роль в системе расселения

Территориальная организация Степноозерского сельского поселения является частью системы расселения Нурлатского муниципального района, которая является самостоятельной групповой системой расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Нурлатский муниципальный район входит в группу районов со  средним показателем потенциала  развития системы расселения. Поселок Степное-Озеро является центром локальной системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе   расселения являются автомобильные дороги, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Нурлат.

На начало 2011г. средняя плотность Степноозерского сельского поселения составила  23,3 человека на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Нурлатского муниципального района Степноозерское сельское поселение входит в группу районов с высоким показателем  плотности населения.

На территории Степноозерского сельского поселения население, с общей численностью 1044 человека, проживает на территории трех населенных пунктов: п. Степное-Озеро-726 человек, п.Илюткино – 306 чел  и п. Березовка-12 чел.

## 2.2. Современное использование территории

### 2.2.1. Современное использование территории 
Cтепноозерского сельского поселения (вне населенных пунктов)

### 2.2.2. Современное использование территории населенных пунктов

## 2.3. Социально-экономический потенциал территории

### 2.3.1.  Характеристика земельного фонда

# Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Степноозерского сельского поселения составляет 4509,23 га (согласно  данных картографических материалов).

По материалам Нурлатского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан земли населенных пунктов Степноозерского  поселения в целом занимают территорию 317,32 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 12,2га. что составляет около 0,3 % от всей площади сельского поселения, земли сельскохозяйственного назначения 4129,4га, 91,6% от общей площади территории поселения (согласно  данных картографических материалов).

# Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Степноозерского сельского поселения отсутствует.

### 2.3.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Степноозерского сельского поселения на начало 2011г. численность населения составила 1044 человека.

Демографическая структура Степноозерского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Демографическая структура Степноозерского сельского поселения

на начало 2011 года

| Показатели | с.Степное Озеро | п.Березовка | д.Илюткино |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 717 | 12 | 302 |
| Детского возраста: | 101 | 2 | 64 |
| До 1 года | 4 | 0 | 2 |
| 1-6лет | 31 | 0 | 26 |
| 7-15 лет | 75 | 2 | 36 |
| Трудоспособный возраст | 409 | 3 | 186 |
| 16-17 лет | 22 | 0 | 14 |
| Старше трудоспособного возраста | 198 | 7 | 52 |
| Естественный | -5 |  | -4 |
| Родилось | 3 |  | 2 |
| Умерло | 8 |  | 6 |
| Механический | -8 | -1 | -2 |
| Прибыло | 11 |  | 6 |
| Выбыло | 19 | 1 | 8 |

Степноозерское сельское поселение характеризуется большим количеством проживающего в нём населения и среди 26 сельских поселений Нурлатского муниципального района по численности населения занимает 8 место.

Бόльшая часть населения (69%) проживает в с. Степное Озеро –717, д.Илюткино 302 человека(29%). Самый маленький населенный пункт п.Березовка, где проживает 12 человек(2%). Численность населения деревни за последние три года (2009-2011 гг) не изменялась. Отличительной чертой

К сожалению, информация о естественном и механическом движении населения имеется лишь за 2010 год. Поэтому невозможно сделать выводы о каких-либо тенденциях в динамике движения численности населения.

По представленным данным видно, что смертность в поселении в 2010г. преобладала над рождаемостью, что привело к отрицательным показателям естественного прироста как в целом по поселению, так и по отдельным населенным пунктам.

Естественное и механическое движение население в 2010 г. имело  также отрицательное значение.

### 2.3.3.  Уровень жизни населения. Занятость населения

В экономических расчетах уровень жизни определяется как отношение доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения. В Нурлатском муниципальном районе данные показатели составляют 1,96 и 3,41  соответственно. Однако в разрезе городских и сельских поселений района наблюдается сильная дифференциация по уровню данного показателя.

Показатели уровня среднемесячной заработной платы и коэффициенты уровня жизни в Степноозерском сельском поселении по сравнению с другими поселениями Нурлатского муниципального района приведены в таблице 3. Как видно из таблицы, по уровню доходов Степноозерское сельское поселение в 2009 г. по сравнению с сельскими поселениями района находился на 9-м месте. По соотношению среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения Степноозерское сельское поселение располагался также на 9-м месте относительно других 26 сельских поселений района.

Таблица 3

Показатели уровня жизни населения в разрезе сельских поселений Нурлатского  муниципального района (по состоянию на 01.01.2009 г.)

| Поселения | Соотношение среднемесячной заработной платы и МПБ* на члена типовой семьи по муниципальному образованию | Соотношение среднемесячной заработной платы и ПМ* на душу населения | Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| ГП "г. Нурлат" | 1,96 | 3,47 | 14611,6 | 15870,6 |
| Амзинское СП | 0,80 | 1,42 | 6771,3 | 6483,8 |
| Андреевское СП | 1,93 | 3,41 | 13679,9 | 15580,5 |
| Ахметовское СП | 0,85 | 1,50 | 5285,7 | 6857,3 |
| Бикуловское СП | 0,93 | 1,64 | 6135,4 | 7519,7 |
| Биляр-Озерское СП | 0,99 | 1,75 | 6627,2 | 7957,6 |
| Богдашкинское СП | 0,93 | 1,64 | 6462,1 | 7520,3 |
| Бурметьевское СП | 0,80 | 1,41 | 5263,0 | 6459,0 |
| Гайтанкинское СП | 2,29 | 4,06 | 9974,7 | 18545,1 |
| Егоркинское СП | 1,17 | 2,07 | 7723,5 | 9492,4 |
| Елаурское СП | 0,83 | 1,47 | 5292,1 | 6694,4 |
| Зареченское СП | 1,23 | 2,18 | 9124,3 | 9970,8 |
| Кичкальнинское СП | 0,86 | 1,53 | 6724,2 | 6981,8 |
| Кульбаево-Марасинское СП | 0,83 | 1,47 | 6201,6 | 6709,0 |
| Мамыковское СП | 2,77 | 4,90 | 25239,7 | 22457,4 |
| Новоиглайкинское СП | 0,86 | 1,52 | 7038,4 | 6971,6 |
| Новотумбинское СП | 0,89 | 1,57 | 6889,3 | 7180,1 |
| Селенгушское СП | 1,10 | 1,95 | 6256,7 | 8960,0 |
| Среднекамышлинское СП | 0,80 | 1,41 | 5850,5 | 6444,5 |
| Староальметьевское СП | 0,96 | 1,70 | 5948,7 | 7771,8 |
| Старочелнинское СП | 0,89 | 1,57 | 6130,6 | 7169,6 |
| Степноозерское СП | 1,06 | 1,87 | 6597,9 | 8575,0 |
| Тимерлекское СП | 0,68 | 1,20 | 5175,5 | 5474,0 |
| Тюрнясевское СП | 1,11 | 1,96 | 8313,9 | 8988,3 |
| Фомкинское СП | 0,93 | 1,64 | 6135,4 | 7519,7 |
| Чулпановское СП | 0,84 | 1,49 | 6069,4 | 6833,7 |
| Якушкинское СП | 0,91 | 1,61 | 5452,9 | 7380,6 |
| Всего | 1,91 | 3,39 | 13560,4 | 15490,7 |

* МПБ – минимальный потребительский бюджет, ПМ – прожиточный минимум

Источник: Паспорта поселений Нурлатского муниципального района

В целом же оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей, кроме уже упомянутого расчета, необходимо дополнительно рассматривать показатели доходов на душу населения, производство потребительских товаров на душу населения, объем реализованных услуг всех видов на душу населения, показатели оснащенности жилых помещений теми или иными видами удобств (в % к общему объему жилья), жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и т. д. Однако в связи с тем что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

Таблица 4

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Степноозерского  сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 1266,8 | 1249,8 | 1184,8 |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 6597,9 | 7439,3 | 9873,3 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, чел. | 16 | 14 | 10 |

Примечание: таблица составлена по данным Паспорта сельских поселений Нурлатского муниципального района

На начало 2009 года фонд заработной платы Степноозерского сельского поселения составлял 1266,8 тыс.руб., к началу 2011 года данный показатель снизился на 6,5%. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало 2009 года составила 6597,9 рублей, к началу 2011 года данный показатель вырос 33,2% и составил 9873,3 рубля.

Экономическая система Степноозерского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В Степноозерском сельском поселении машинно-тракторный парк, зерноток, склады удобрений и семян,  сельскохозяйственный склад.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

Перечень функционирующих в поселении предприятий и учреждений с указанием численности работающих в них представлен в таблице 5.

Таблица 5

Предприятия и учреждения Степноозерского  сельского поселения  на начало 2011 года

| Наименование | Численность работающих | Количество работающих (% от всех МПТ) |
| --- | --- | --- |
| Производственные предприятия |
| Сельское хозяйство |
| КФХ«Сулейманов» |  |  |
| Итого |  |  |
| Промышленность |  |  |
| ОАО «Татнефтеотдача» |  |  |
| ОАО «Карбон-Ойл» |  |  |
| Предприятия инфраструктуры |
| Связь |
| ОПС Степное Озеро | 3 | 5 |
| ОПС Илюткино | 4 | 6,6 |
| Итого | 7 | 11,6 |
| Предприятия торговли |
| магазин Регина | 3 | 5 |
| магазин "1000 мелочей" | 1 | 1,6 |
| магазин "Нур" | 1 | 1,6 |
| магазин "Нур" | 2 | 3,2 |
| магазин "Волжанка" | 1 | 1,6 |
| магазин "Юлия" | 2 | 3,2 |
| Итого | 10 | 16,2 |
| Учреждения образования и воспитания |
| МБОУ «Степноозерская ООШ» | 14 | 22,7 |
| МБОУ «Илюткинская ООШ» | 14 | 22,7 |
| Итого | 28 | 45,4 |
| Объекты здравоохранения |  |
| Степноозерский ФАП | 2 | 3,3 |
| Илюткинский ФАП | 2 | 3,3 |
| Итого | 4 | 6,6 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Степноозерский СДК | 3 | 5 |
| Степноозерская библиотека | 1 | 1,6 |
| Илюткинский СК | 2 | 3,4 |
| Илюткинская библиотека | 2 | 3,4 |
| Итого | 9 | 13,4 |
| Деловые учреждения |
| Исполнительный комитет Степноозерского СП | 4 | 6,4 |
| Итого | 4 | 6,4 |
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 62 | 100 |

### 2.3.4.  Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

В настоящее время на территории Степноозерского сельского поселения  имеются залежи нефти, добыча которых интенсивно ведется в настоящее время.

### 2.3.5.  Производственные территории

На территории Степноозерского сельского поселения нет объектов промышленного производства и объектов коммунально-складского хозяйства.

### 2.3.6.  Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Степноозерского сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на под отрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, в том числе орошаемыми, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 1944,9 га.

Общая площадь пастбищ и сенокосов – 522,8 га (согласно данным картографических материалов ).

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Чулпановского, Фомкинского, Степноозерского, Биляр-Озерского, Ахметовского сельских  поселений функционирует сельскохозяйственное предприятие КФХ «Сулейманов» численность работников которого составляет 413 человек.

Информация о состоянии агропромышленного комплекса  на исходный год (2011г.) разработки генерального плана Степноозерского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. К сожалению, информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### 2.3.7.  Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Вся площадь лесного фонда, расположенного в границах Степноозерского сельского поселения представлена защитными лесами, относящимися к категории ценных лесов, расположенных в лесостепной зоне.

Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природо- формирующие функции.

### 2.3.8.  Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Степноозерского сельского поселения составил 18,38 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

с. Степное Озеро 12,59 тыс.кв.м;

п. Березовка 5,25 тыс.кв.м;

д. Илюткино 0,54 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Степноозерского сельского поселения представлен, в основном, индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками.

Таблица 6

Характеристика существующего жилого фонда Степноозерского  сельского поселения (на начало 2011 года)

| Показатели | Единица измерения | с. Степное Озеро | п. Березовка | д. Илюткино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | га | 152,6 | 32,1 | 132,4 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс кв.м | 12,59 | 5,25 | 0,54 |
| Обеспеченность кв.м/чел. | кв.м / га | 17,3 | 437,5 | 1,8 |
| Население | человек | 726 | 12 | 306 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Степноозерскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 23,3 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, что незначительно меньше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека. Однако, в разрезе населенных пунктов Степноозерского сельского поселения наблюдается дифференциация жилищной обеспеченности таблица 2.3.6:

Столь высокие показатели жилищной обеспеченности в д. Осиновка связаны с тем, что на балансе РГУП БТИ находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянного проживающего населения, тогда как часть жилых домов в данном населённом пункте используется под проживание лишь в летний период в качестве дач.

### 2.3.9.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

# Учреждения образования

В Степноозерском сельском поселении отсутствуют  детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в Степноозерском  поселении функционируют  две общеобразовательные школы, в с.Степное Озеро МБОУ «Степноозерская ООШ» мощностью 320 человек и в д. Илюткино  МБОУ «Илюткинская ООШ» мощность 192 человека.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

# Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Нурлатского муниципального района осуществляет МБУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Нурлат. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Нурлатского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 34% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению района в г.Нурлат функционирует станция скорой медицинской помощи (3 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, и 2 подстанции скорой медицинской помощи с 1 специализированным автомобилем каждая в с. Чулпаново и с.Старое Альметьево. Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Степноозерское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания подстанции скорой медицинской помощи, расположенной в с.Чулпаново.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Степноозерском сельском поселении функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта: в с. Степное Озеро проектной мощностью 22 посещения в смену в д.Илюткино проектной мощностью 11 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 174% от нормативной потребности.

# Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Степноозерском сельском поселении функционируют: в с. Степное Озеро сельский дом культуры вместимостью 300 мест (ветхое), в д. Илюткино сельский дом культуры вместимостью 150 мест(ветхое).

Мощность клубных учреждений Степноозерского сельского поселения должна соответствовать нормативу 150 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность населения культурно-досуговыми объектами составляет 287% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативами, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Степноозерского сельского поселения составляет 6,5 тыс. экземпляров. В настоящее время в поселении функционирует Степноозерская библиотека мощностью 9,035 тыс. экземпляров и Илюткинская библиотека мощностью 7,628 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 228 % от нормативной потребности.

# Спортивные учреждения

Степноозерском сельском поселении имеется два спортивных зала находящийся в с.Степное Озеро МБОУ «Степноозерская ООШ» площадью 275 кв.м и в  д.Илюткино МБОУ «Илюткинская ООШ» площадью 162 кв.м.

Обеспеченность для поселения составляет 120%.

# Плоскостные сооружения

В Степноозерском сельском поселении в МБОУ Степноозерской ООШ имеется:

-футбольное поле площадью 2100 кв.м;

-волейбольная площадка 162 кв.м.

# Плавательные бассейны

В Степноозерском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Нурлатского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Нурлатского муниципального района плавательными бассейнами составляет 11% от нормативной потребности.

# Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Степноозерского сельского поселения составляет 168 кв.м, которые расположены в с. Степное Озеро, д. Илюткино.

Торговые площади магазинов всего сельского поселения соответствуют 64% нормативной обеспеченности.

# Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Степноозерском сельском поселении  имеется два отделения связи ОПС Стенное Озеро  площадью 9 кв.м.и ОПС Илюткино площадью 9 кв.м.

# Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Степноозерском сельском поселении отсутствуют.

В Степноозрском сельском поселении имеется 6 действующих кладбищ общей площадью 16,901 га:

- в с.Степное-Озеро 1 кладбище площадью 4,598 га, заполненность - 90%., 2 кладбище площадью 3,071 га, заполненость 75 %, свободные территории 1,228 га. Свободные территории кладбищ составляют 1,228 га.

- в п.Березовка кладбище площадью 2,0 га, заполненность – 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,6га;

- в д. Илюткино 1 кладбище площадью 2,395 га, заполненность - 70%.

2 кладбище площадью 3,837 га, заполненность - 90%.,3 кладбище  площадью 1,0 га, заполненность - 90%. Свободные территории кладбищ составляют 1,202 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения в целом значительно превышает нормативную потребность.

# Полиция

В с.Степное Озеро имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский.

Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативные потребности сельского поселения (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

## 2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

По результатам оценки туристско-рекреационного потенциала среди поселений Нурлатского района Степноозерское сельское поселение вошло в группу с благоприятной и особо благоприятной  оценкой территории для рекреационных целей, что связано с малым количеством санитарно-защитных зон и опасных природных процессов, наличием автодороги регионального значения “Нурлат-Чувашский Тимерлик”, которая связывает поселение с административным центром  муниципального района – городом Нурлат, а также проходящей автомобильной дороги Аксумла-Фомкино которая работает на меж поселенческие связи.

## 2.5. Природные условия и ресурсы

### 2.5.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Степноозерского сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой невысокую равнину, расчлененную речными долинами. Низменное Западное Закамье в пределах исследуемого района совпадает с южной частью Мелекесской и Казанско-Кожимской впадин.

Поверхность представляет волнистую пологосклонную низменную равнину, расчлененную речной сетью.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине р. Аксумлинка, и ее небольших притоков.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 131,1 – 77,4 м и возрастают с юга на север. Наибольшая высота (131,1 м) отмечается на южной  окраине сельского поселения. Минимальная отметка (77,4 м) приурочена к северной части поселения.

Поселение характеризуется умеренно развитой овражно-балочной сетью, приуроченной к долине р. Аксумлинка, протекающей в центральной части поселения.

Общий уклон территории поселения составляет 3-4%.

### 2.5.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Степноозерского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили неогеновые и четвертичные породы. Менее распространенными являются верхнепермские отложения.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим казанский и татарский ярусы.

Неогеновые отложения имеют широкое распространение, слагая палеоврезы, верхняя часть разреза представлена акчагыльским ярусом верхнего (плиоцен) отдела.

Четвертичные образования развиты повсеместно, широкое развитие получили солифлюкционно–делювиальные, аллювиальные и элювиально–делювиальные отложения, меньшее - элювиальные и  болотные отложения.

Четвертичная система включает отложения двух надразделов: голоцена и плейстоцена. В последнем выделяются два раздела: эоплейстоцен и неоплейстоцен.

Отложения эоплейстоцена представлены озерно–аллювиальными отложениями и аллювиальными образованиями.

Неоплейстоценовый раздел включает отложения среднего и верхнего звеньев.

Делювиально–солифлюкционные отложения (средние и верхние звенья) приурочены к пологим склонам речных долин, залегающих мощными шлейфами отложений. Мощность их изменяется от 2-3 до 25,5 м, увеличиваясь к подножию склонов.

Верхнее звено (QIII) состоит из аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас в долинах средних и малых рек.

Голоцен состоит из нижнего, среднего и верхнего звена, представлен элювиальными, элювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями пойм, I и II нерасчлененных надпойменных террас.

Голоценовый надраздел состоит из современного звена (QIV), сложенного аллювиальными и  биогенными отложениями.

Аллювиальные отложения слагают поймы и русла всех рек поселения, а также  наблюдаются по днищам крупных балок.

Биогенные (болотные) отложения (bIV) приурочены к отдельным участкам днищ речной долины и представлены низинным осоко-тростниковым и древесно-осоковым типом торфов (Справочно-информационная служба КамТИСИЗ, 2009).

### 2.5.3. Тектоника и сейсмичность

Степноозерское сельское поселение расположено в южной части Волго-Уральской антеклизы, где согласно районированию по подошве плитного чехла сочленяются такие крупные тектонические элементы упомянутой структуры, как Мелекесская  и Казанско-Кожимская впадины. Участки сочленения приурочены к Алькеевскому грабену (Алькеевско-Пичкаский разлом), в пределах которого заложилась грабенообразная структура северо-западного простирания.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Степноозерского поселения относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

### 2.5.4. Полезные ископаемые

К территории Степноозерского поселения приурочены Некрасовское, Николаевское  Мальцевское и Степноозерское нефтяные месторождения. Месторождения являются сложными, насчитывая по разрезу от 3 до 7 продуктивных горизонтов, которые, в свою очередь, подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы нижнего карбона, карбонатные породы девона, нижнего и среднего карбона. На месторождениях выявляется от 9 до 64 залежей нефти, практически совпадающих в плане по продуктивным горизонтам и контролируемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде случаев объединяющихся единой стратоизогипсой. Терригенные коллекторы, сложенные песчаниками и алевролитами, относятся по В.Н. Дахнову к типу поровых, средне- и высокоемких, низко- и высокопроницаемых. Карбонатные коллекторы, сложенные известняками различных структурных разностей, относятся к типу трещинно-поровых, низко- и среднеемких, среднепроницаемых. Режим залежей упруго-водонапорный. Воды представляют высокоминерализованные рассолы хлоркальциевого типа по В. А. Сулину. Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. Данные подготовлены по материалам института ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть», 2009.

### 2.5.5. Гидрогеологические условия

Территория Степноозерского сельского поселения  расположена в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна, в составе второго гидрогеологического района. Второй гидрогеологического район (II) располагается в зоне сочленения Мелекесской и Казанско-Кожимской впадин, заложенных еще в контурах структур кристаллического фундамента.

В зависимости от литологического состава пород, слагающих неогеновые долины, район делится на два подрайона (II–а; II-б). Изучаемая территория относится к подрайону II-б, в пределах которого глубоко врезанные долины практически сложены глинистыми породами, содержащими небольшие прослои и линзы глинистых песков.

Подрайон II-б характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. Неогеновые и уржумские отложения из-за отсутствия хороших коллекторов слабоводообильны. Казанские отложения в пределах подрайона II-б, в основном, минерализованы.

В соответствии с гидрогеологическим районированием, принятым для Государственного водного кадастра, территория района расположена в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго порядка.

Гидрогеологическое расчленение разреза проведено в соответствии с утвержденной в 1993 г. НРС Геолкома России сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000. Выделенные на территории гидрогеологические подразделения показаны на схематической гидрогеологической карте (рис.1).

В зоне активного водообмена на территории района выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

Слабоводоносный, локально водоупорный, среднечетвертично-современный аллювиально-делювиальный комплекс (QII-IY);

Водоупорный локально-слабоводоносный плиоценовый комплекс (N2);

Cлабоводоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P2kt);

Водоносный уржумский терригенный комплекс (Р2ur);

Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2kz2);

Слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2kz1);

Слабоводоносный шешминский терригенный комплекс (Р2ss).

С точки зрения целевого использования на территории Степноозерского сельского поселения наибольший интерес представляет водоносный уржумский терригенный комплекс. Далее приведена характеристика данного комплекса, а также выше- и нижезалегающего комплексов.

# Cлабоводоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P2kt)

Комплекс распространен на крутом склоне правого берега р. Б. Черемшан, слагает высокие водоразделы, кровля комплекса залегает на глубине от 1 до 16 м. Представлен комплекс глинами, с редкими прослоями песчаника, обломков известняка. Мощность комплекса изменяется от 16 до 33 м.

Водовмещающими породами являются песчаники, известняки. Общая мощность водовмещающих пород изменяется от 0.3 до 4.5 м.

Комплекс получает питание, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды комплекса не используются.

# Водоносный уржумский терригенный комплекс (Р2ur)

Имеет практически повсеместное распространение. Отложения комплекса залегают первыми от поверхности, кровля находится на глубине от 1 до 62 м.

Разрез уржумских отложений представлен мощными глинами, с незначительными прослоями песчаника, алевролита и известняка, мощность которых не выдержана по простиранию. Песчаник иногда представлен в виде крупных косослоистых линз. Нижняя часть комплекса неравномерно  загипсована. Гипс содержится во всех литологических разностях разреза в виде включений и линз.

Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, известняки. Коэффициент фильтрации изменяется от 0.042 до 226.5 м/сут. Общая мощность водовмещающих пород составляет от 1 до 25 м.

Воды напорно-безнапорные. Абсолютные отметки статических уровней изменяются от 60.6 м до 131.6 м.

Водообильность комплекса в подошве незначительная. Наиболее высокой водообильностью обладает верхняя часть разреза. Удельные дебиты скважин составляют 0.04-3.11 л/с, коэффициент водопроводимости 0.14-538 м2/сут. Наиболее обводнен комплекс в районе д. Караульная Гора.

Питается комплекс за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетоков из выше залегающих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит родниками в бортах речных долин и субаквально. Поток подземных вод направлен от водоразделов к долинам рек.

Подземные воды отличаются разнообразием химического состава и значительными колебаниями значений общей жесткости. В верхней части комплекса это обычно гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатные магниевые или гидрокарбонатно-сульфатные натриевые воды, с минерализацией 0.4 - 0.8 г/л. Наличие гипсов в нижней части определило формирование сульфатных натриевых вод с минерализацией 0.9 - 5.6 г/л. Жесткость изменяется в пределах 2.8 - 43.8 мг-экв/л.

Эксплуатация подземных вод осуществляется как одиночными скважинами, так и групповыми водозаборами.

Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2kz2)

Комплекс распространен практически повсеместно, отсутствует лишь в наиболее переуглубленных частях палеоврезов. Глубина залегания комплекса соответствует абс. отм.  – 3 - (-)20 м. Мощность комплекса в полном разрезе составляет 120 - 140 м, на участках размыва сокращается. На большей части территории района комплекс перекрыт уржумской водоносной (слабоводоносной) толщей, а в пределах палеодолины неоген-четвертичными аллювиальными отложениями.

Отложения комплекса представлены переслаивающимися загипсованными известняками, доломитами, глинами, песчаниками, гипсами и ангидритами. В кровле комплекса залегают гипсы, доломиты и глины. Пачки гипсов и ангидритов, мощностью 5 - 12 м, распределены по всему разрезу и часто выдержаны по площади распространения комплекса. Прослои песчаников незначительной мощности (2 - 4 м) приурочены к подошве комплекса. Глины и алевролиты залегают среди доломитов, известняков и гипсов в виде линз или маломощных прослоев.

Водовмещающими являются известняки, доломиты и песчаники. Глубина залегания кровли водоносного пласта изменяется от 100 до 180 м. Статические уровни устанавливаются на глубине 70 - 110 м. Воды комплекса напорные, величина напора над кровлей комплекса составляет до 120 м.

Питание комплекса осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков, а также путем перетока подземных вод из выше и нижележащих водоносных комплексов.

Химический состав подземных вод характеризуется значительным разнообразием от гидрокарбонатных и гидрокарбонатно-сульфатных с минерализацией 0.4 - 1.5 г/л, на участках неглубокого залегания комплекса или в условиях опреснения подземными водами, локализованными в плиоценовых отложениях, до хлоридных с минерализацией 1.3 - 4.2 г/л, сформированных в загипсованных породах верхнеказанских отложений и хлоридных с минерализацией 1.4–83 г/л.

Подземные воды комплекса практического интереса для организации крупного водоснабжения не представляют вследствие повышенной минерализации.

### 2.5.6. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть Степноозерского сельского поселения представлена р. Аксумлинка и ее безымянными притоками.

Река Аксумлинка  протекает в юго-восточной части поселения. Длина реки в пределах поселения составляет 5,5 км.

### 2.5.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Степноозерского сельского поселения составлена по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (МС Чулпаново).

Степноозерское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата. По температурным условиям район считается одним из самых теплых в пределах Республики Татарстан - среднегодовая температура составляет +3,80С.

В таблице 7 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Таблица 7

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,5(С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,8(С. Более низкие значения средней температуры в зимние месяцы (по сравнению с другими районами республики) обусловлены орографическими особенностями территории.

Суточный ход температуры воздуха наиболее выражен летом, с максимальной амплитудой в июне, которая составляет 11,50С.

Зима является самой продолжительной частью года (около 5 месяцев). Число дней со снежным покровом достигает 152. Среднемесячная дата появления снежного покрова 23.10-4.11, дата образования устойчивого снежного покрова относится к 14.11-23.11, а время его разрушения приходится на 8.4-24.4. Снежный покров достигает 35-40 см на открытых участках, а на залесенных повышается до 60 см.

Весна длится около двух месяцев, весенний переход среднесуточной температуры через 0(С происходит 16-25 апреля, через 15(С - в период 1-3 июня. Весна характеризуется быстрым повышением температуры, вызванным увеличением притока солнечной радиации, уменьшением облачности, а также выносом теплого воздуха с юга.

Лето начинается с перехода средней суточной температуры воздуха через +150С в начале июня и продолжается до начала сентября. Высокие температуры и значительная сухость воздуха вызывают интенсивное испарение.

Наступление осеннего периода характеризуется резким понижением температуры воздуха и почвы, увеличением числа облачных и дождливых дней, усилением ветров, повышением влажности воздуха. В Степноозерском поселении этот переход приходится на 15-21 сентября. Осенний период продолжается в среднем около полутора месяцев: с 15-20 сентября до конца октября.

Годовое количество осадков на территории в среднем составляет 516,7 мм (табл.8).

# Таблица 8

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26,0 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

В таблице 9 представлены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Таблица 9

Число дней с осадками >1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 99 |

По степени обеспеченности вегетационного периода влагой район относится к зоне недостаточного увлажнения. Количество осадков за вегетационный период с температурой свыше 100С около 210-220 мм.

В годовом цикле Степноозерского поселения преобладают южные и юго-западные ветры, доля которых составляет 40% (табл. 10, рис. 1).

Таблица 10

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

# Рис. 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

В таблицах 11, 12представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 11

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

# Таблица 12

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год (%)

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,6 | 32,8 | 23,1 | 12,7 | 6,0 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 9 м/с.

В таблице 13 приведены данные о числе дней с туманами.

Таблица 13

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие ПЗА, в Степноозерском сельском поселении составляют:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 46;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,32;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 22;

- продолжительность туманов, часы – 96.

### 2.5.8. Ландшафты,  почвенный покров,  растительный  и  животный  мир

Степноозерское сельское поселение располагается в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, широколиственной, типичной и южной лесостепной ландшафтных подзон. Степноозерское сельское поселение расположено в двух ландшафтных районах:  Шешма-Сульчинском и Малочеремшанском.

Шешма-Сульчинский ландшафтный район является возвышенным с Приволжскими липово-дубовыми и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных, оподзоленных черноземах и темно-серых лесных почвах.

Малочеремшанский ландшафтный район является низменным с Приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на серых, темно-серых лесных почвах и оподзоленных черноземах (Ландшафты…, 2007).

В таблице 14 содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели указанных районов.

Таблица 14

Средние значения характеристик ландшафтных районов

| Характеристики ландшафтных районов | Шешма-Сульчинский возвышенный район | Малочеремшанский низменный район |
| --- | --- | --- |
| Количество бассейнов | 120 | 84 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 128 | 132 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2235 | 2281 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 35 | 33 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,3 | 9,0 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3795 | 3844 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 588 | 615 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,078 | 0,081 |
| Залесенность (км2) | 6,6 | 14,1 |
| Средний уклон (мин) | 54 | 44 |
| Содержание гумуса | 7,1 | 5,5 |

Процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

# Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием, приведенным в Схеме территориального планирования РТ, территория Степноозерского сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого суглинистого серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Сравнительно широко распространены светло-серые лесные почвы и выщелоченные черноземы (Географическая характеристика…, 1972).

Серые лесные почвы имеют гумусовый горизонт мощностью 26-33 см. При распашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса варьирует от 3 до 5%. Содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

Выщелоченные черноземы отличаются от оподзоленных более темной окраской и большей мощностью гумусового горизонта с более прочной зернистой структурой. Содержание гумуса, в основном, составляет от 7 до 8%, реакция среды слабокислая или близкая к нейтральной.

# Растительность

Степноозерское сельское поселение относятся к остепненно-равнинному району Закамско-заволжских луговых степей в сочетании с липово-дубовыми и дубовыми остепненно-травяными лесами. Эта часть территории хорошо освоена в сельскохозяйственном отношении, и естественный растительный покров сохранился плохо. Здесь на неудобьях встречаются участки остепененных ксерофитно-разнотравных лугов и степей, в условиях выпаса они принимают облик злаково-рудеральных.

# Животный мир

Наиболее типичными животными для степных участков являются суслик, сурок, полевая мышь, ласка, мышь-малютка, полевка обыкновенная, заяц-русак.

В классе птиц района широко распространен синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др). В лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны в районе обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. Возможны также встречи веретеницы ломкой и гадюки обыкновенной, поскольку на прилегающих территориях имеются находки этих видов (Географическая характеристика…, 1972).

### 2.5.9. Инженерно-геологическая оценка территории

Данный раздел составлен с использованием материалов справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ», основанных на архивных данных инженерно-геологических изысканий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Татарского геолого-разведочного управления (ТГРУ) и Казанской геологической экспедиции (КГЭ) (2001).

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Степноозерского сельского поселения Актанышского муниципального района является благоприятной для строительства. К территориям неблагоприятным для строительства  относятся участки долин рек Аксумлинка и ее притоков протекающих по поселению, здесь развиты эрозионные процессы.

Кроме этого вся территория поселения расположена  в зоне просадочных грунтов.

## 2.6. Состояние окружающей среды

### 2.6.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Степноозерское сельское поселение расположено в области пониженного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, на его территории условия, способствующие рассеиванию выбросов загрязняющих веществ, преобладают над процессами их накопления, что необходимо учитывать при проектировании и строительстве новых объектов (материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 21.02. 2011 г. № 134).

Стационарными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории Степноозерского сельского поселения являются объекты агропромышленного комплекса: ферма КРС, МТП, зерноток и другие. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются две свалки ТБО, расположенные около н.п. Илюткино и н.п. Степное Озеро. В нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитных зонах вышеперечисленных объектов расположена жилая застройка н.п. Степное Озеро, Илюткино и Березовка. Одной из основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Кроме этого, источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты нефтедобычи, расположенные в Степноозерском поселении.

Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают автодороги. Территорию поселения пересекают автодороги регионального значения 4 категории. Так, в санитарном разрыве автодороги «Аксумла-Фомкино-граница Самарской области» расположена  жилая застройка н.п. Илюткино. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Таким образом, основными проблемами населенных пунктов Степноозерского сельского поселения являются - размещение объектов АПК и автодорог без соблюдения санитарно-защитных зон и санитарных разрывов до жилой застройки, что противоречит требованиям санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### 2.6.2. Состояние водных ресурсов

Водоснабжение Степноозерского сельского поселения основано на использовании подземных вод (артскважин), приуроченных к отложениям уржумского и плиоценового комплексов. Скважины, задействованные в системах нецентрализованного водоснабжения, пробурены, в основном, без гидрогеологического обоснования в 70-90-х годах XX века, зачастую расположены в пределах разработки нефтяных месторождений и на территориях сельскохозяйственных предприятий. Выделены первые пояса зоны санитарной охраны скважин, санитарный режим в их пределах не соблюдается. Подземные воды, ввиду высокой техногенной нагрузки, обладают качеством, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям общей жесткости, хлоридам, аммиаку, бору. Тип вод хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный, сульфатный, реже сульфатно-гидрокарбонатный с нитратным загрязнением. Оценка и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод, используемых в системах нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не проводилась.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество воды в поверхностных водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами ферм, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в Степноозерском сельском поселении являются объекты агропромышленного комплекса и нефтедобычи. К загрязнению рек приводит и несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне р. Аксумлинка и других безымянных рек размещена не канализованная жилая застройка.

### 2.6.3. Земельные ресурсы

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автодорог регионального значения, проходящих через поселение.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

### 2.6.4. Отходы производства и потребления

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на свалки ТБО, расположенные около каждого населенного пункта поселения. Существующие свалки представляют серьезную опасность для окружающей среды, являясь мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Отходы животноводства.

Вопросы утилизации отходов сельскохозяйственного производства по поселению в целом не решены. До настоящего времени остается актуальной проблема обезвреживания навоза при том, что существуют передовые технологии по их переработке в гигиенически и экологически чистое удобрение и топливо без оказания вредного влияния на окружающую среду. Навоз, образующийся на фермах КРС, вывозится на поля.

Кроме этого, источниками образования животноводческих отходов являются личные хозяйства жителей поселения. Объемы образования данного вида отходов невелики. Образовавшийся навоз временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. На территории поселения имеется одна действующая биотермическая яма, которая расположена в южной части поселения на расстоянии 1км от н.п. Илюткино. Режим санитарно-защитной зоны скотомогильника не нарушен.

Также в поселении расположен сибиреязвенный скотомогильник, санитарно-защитная зона которого накрывает жилую застройку н.п. Илюткино.

В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника расположена жилая застройка, что противоречит ветеринарному законодательству.

Необходимо отметить, что любая градостроительная деятельность в санитарно-защитных зонах скотомогильников возможна только после реализации мероприятий по локализации их воздействия.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильника вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размера санитарно-защитной зоны скотомогильника возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

обваловка скотомогильника по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории поселения расположены семь кладбищ, одно из которых накрывает своей санитарно-защитной зоной жилую застройку н.п. Степное Озеро, что противоречит санитарному законодательству. Кроме этого три кладбища расположено в водоохранной зоне р. Аксумлинка и ее притока.

### 2.6.5. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка, главным образом, определяется:

- естественным радиационным фоном, формируемым космическим излучением и природными радионуклидами как естественно-распределенными, так и привнесенными в окружающую среду;

- эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, содержащие в своем составе радиоактивные элементы;

- радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом.

Вклад природных источников при формировании естественного радиационного фона составляет 70-80%.

Также известно, что образование большого количества радиоактивных отходов происходит при добыче нефти. Здесь могут иметь место радиоактивные источники техногенного происхождения, связанные с нефтедобычей – на поверхности нефтеоборудования скапливаются отложения, содержащие радиоактивные элементы. Масштабы этого явления, а также возможные последствия радиоактивного загрязнения (облучение персонала нефтедобывающих предприятий, радиоактивное воздействие на окружающую среду и др.) требуют незамедлительного принятия мер по обеспечению безопасности работ.

Образование большого количества радиоактивных отходов при добыче нефти (в основном, соли радия-226 и радия-228) на поверхностях труб, штангах, запорной арматуре, в резервуарах-отстойниках и прочем оборудовании может иметь опасные последствия для экологической обстановки поселения.

Следует отметить, что загрязнение окружающей среды радионуклидами также происходит при авариях и прорывах нефтепроводов, когда нефть выливается на грунт, а порой и в водоемы. В результате образуются очаги радиоактивного загрязнения.

По результатам исследований, проведенных Территориальным Отделом Управления Роспотребнадзора в Нурлатском районе и г. Нурлат, значения мощности дозы гамма-излучения на селитебной территории Степноозерского поселения не превышают гигиенические нормативы. Минимальные зафиксированные значения варьируют в пределах 6,1 – 8,4 мкР/час, максимальные – от 8 до 12,2 мкР/час.

Необходимо отметить, что согласно принятой мировой классификации в настоящее время территория Республики Татарстан относится к категории условно-безопасной, однако опасность наличия радиоизотопов нужно учитывать при строительстве, выборе строительных материалов, использовании вод и др.

# Электромагнитные факторы.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения являются линии электропередач. Соблюдение охранных зон от них позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. По территории сельского поселения проходят дороги  регионального значения 4 категории. Жилая застройка н.п. Илюткино расположена в санитарном разрыве автодороги «Аксумла-Фомкино-граница Самарской области».

### 2.6.6. Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена лугами, зарослями кустарников и т.д.

## 2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Степноозерского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы автодорог;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

мелиорируемые сельскохозяйственные угодья;

лицензионные участки и горные отводы нефтяных месторождений;

зоны природных ограничений.

## 2.7.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Степноозерского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 9.

# Таблица 9

Санитарно-защитные зоны объектов Степноозерского сельского поселения

| Наименование объекта | Санитарно-защитная зона, м | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Ферма КРС н.п. (Степное Озеро) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Зерноток н.п. (Степное Озеро) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| МТП н.п (Илюткино) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Зерноток н.п. (Илюткино) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Нефтяные скважины | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Летний лагерь | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Свалка ТБО (2 территории) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Скотомогильник (биотермическая яма) и Скотомогильник сибиреязвенный. | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
| Региональные автодороги 4 категории: Аксумла-Фомкино-граница Самарской области; Нурлат-Чувашский Тимерлек; Степное Озеро-Кривое Озеро; Степное Озеро- Старое Аделяково | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 10.

Таблица 10

# Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог  регионального значения, пересекающих территорию Степноозерского сельского поселения, санитарный разрыв был установлен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 11). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

# Таблица 11

# Режим использования территории санитарно-защитных зон

скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие использование |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв.Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) |

### 2.7.2. Водоохранные зоны

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В поселении расположены родники и артскважины, от которых установлен первый пояс зоны санитарной охраны 50 м. В дальнейшем необходимо установление размеров II и III поясов.

Требования к ведению хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливает СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 12

Регламент использования зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземного водозабора | В пределах I пояса запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

### 2.7.3. Месторождения полезных ископаемых

Согласно ст.7 №27 Федерального закона «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или ОС. Пользование недрами на ООПТ производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 ФЗ «О недрах»).

В соответствии со ст.22 указанного ФЗ пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст.25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### 2.7.4. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории Степноозерского сельского поселения имеются орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых 50% и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории сельского поселения, являются:

- карстовые процессы;

- процессы подтопления и затопления;

- специфические грунты.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

# Таблица 13

Регламенты использования территорий, подверженных опасным геологическим процессам

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона развития просадочных грунтов | В целях защиты от просадки грунтов необходимо предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. Площадки, намечаемые под новое строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные. | СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» |

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТЕПНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Пространственное развитие территории

## 3.2. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Нурлатского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Степноозерского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Степноозерского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит – 979 человек, на расчетный срок (2035г.) – 945 человек.

Таблица 14

Прогноз  численности  населения Степноозерского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2011г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Степноозерское сельское поселение, в том числе | 1044 | 979 | 945 |
| с.Степное Озеро | 726 | 698 | 669 |
| п.Березовка | 12 | 8 | 8 |
| д.Илюткино | 306 | 273 | 268 |

## 3.3. Экономическое развитие

### 3.3.1.  Минерально-сырьевой комплекс

На территории Степноозерского сельского поселения предполагается дальнейшая разработка нефтяных месторождений.

### 3.3.2.  Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Нурлатского муниципального района, генеральным планом Степноозерского сельского поселения и иными программами и документами на период расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается размещение новых промышленных производств на территории поселения.

### 3.3.3.  Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Степноозерского сельского поселения.

Мероприятиями генерального плана Степноозерского сельского поселения предусматривается создание условий для дальнейшего  развития агропромышленного комплекса  с выделением территории 60,87 га, из которых:

-в. д.Илюткино  - 38,51га;

-с.Степное Озеро – 22,36 га;

Таблица 15

# Мероприятия и объекты капитального строительства местного

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 1 | д.Илюткино | площадки перспективного развития АПК | создание условий для развития с/х производства | га |  | 38,51 | + |  | Генеральный план Степноозерского СП |
| 2 | с.Степное Озеро | площадки перспективного развития АПК | создание условий для развития с/х производства | га |  | 22,36 | + |  | Генеральный план Степноозерского СП |

### 3.3.4.  Развитие лесного и лесопромышленного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

В прошедшие годы лесовосстановительные работы проводились лесничествами двумя способами: искусственным (созданием лесных культур

посадкой) и содействием естественному возобновлению леса (создание условий, обеспечивающих быстрое воспроизводство вырубленных площадей ценными древесными породами, прежде всего елью и сосной). В перспективе основным способом создания культур должна стать посадка леса, которая обеспечивает лучшую приживаемость и большую энергию роста, что в свою очередь приводит к более быстрому смыканию и лучшей биологической устойчивости культур.

Особое внимание следует уделять сохранению хвойного подроста на лесосеках, так как данное лесохозяйственное мероприятие позволяет предупреждать нежелательную смену пород, экономить значительные средства на лесовосстановление и использовать молодой подрост как надёжную основу будущих лесов. Данная мера способствует сокращению сроков выращивания технически спелой древесины на 20-30 лет и является реальным резервом повышения продуктивности лесов. Для повышения пожарной устойчивости чистых хвойных культур необходимо вводить в состав насаждений березу и другие лиственные породы отдельными рядами или полосами.

Объем работ по лесовосстановлению определен в каждом лесничестве с учетом имеющихся не покрытых лесной растительностью земель, ожидаемой площади сплошных рубок и хода естественного возобновления леса на вырубках и гарях. При этом на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью землях планируется восстановление лесов, а на землях, на которых ранее не произрастали леса – лесоразведение.

В целях минимизации затрат на восстановление необходимо руководствоваться принципом максимального использования потенциала естественного возобновления леса, при условии выбора оптимальных для этих целей способов рубок и лесовосстановления.

## 3.4. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства должен производиться в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

Генеральным планом предусмотрены площадки под новое жилищное строительство общей площадью территории 3,26 га, из них в селе Степное Озеро- 1,9 га, в д.Илюткино-1,4 га. Обеспеченность жильем в Степноозерском сельском поселении составляет 19,9 кв.м/чел.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в с.Степное Озеро  предусмотрена территория площадью 1,2 га, в д. Илюткино -1,1 га.

К 2020 году общий объем жилого фонда сельского поселения, при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий, должен увеличиться до 26,43 тыс.кв.м общей площади жилья.

Жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.)

На расчетный срок реализации генерального плана (период 2021-2035 гг.) под индивидуальное жилищное строительство в с. Степное Озеро предусмотрена территория площадью 0,7 га, в д. Илюткино -0,3 га, в

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения, при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий, должен увеличиться до 31,94 тыс.кв.м общей площади жилья. Обеспеченность жильем  к 2035 году составит 33.8 кв.м/чел.

Таблица 16

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Степноозерском  сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная (всего) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Степное Озеро | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,9 | 1,2 | 0,7 | СТП Степноозерского СП, Генеральный план Степноозерского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м. |  | 10,03 | 6,26 | 3,77 |  |
| 2 | д. Илюткино | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,4 | 1,1 | 0,3 | СТП Степноозерского СП, Генеральный план Степноозерского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м. |  | 8,52 | 6,83 | 1,69 |  |
|  | п.Березовка | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СТП Степноозерского СП, Генеральный план Степноозерского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м |  | 0,05 | 0,00 | 0,05 |  |

## 3.5. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Степноозерского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Степноозерском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания, согласно действующим нормативам, представлен в таблице 3.5.1.

# Учреждения дошкольного  образования

На территории Степноозерского сельского поселения в данное время нет детских садов.

В населенных пунктах Степноозерского поселения, численность детей дошкольного возраста находится на крайне низком уровне. Размещать детские сады в них экономически нецелесообразно.

Схемой территориального планирования Нурлатского сельского поселения и  Генеральным планом Степноозерского сельского поселения предлагается переоборудование  свободных помещений школы под детские сады в с.Степное Озеро и д. Илюткино.

# Учреждения образования

Генеральным планом Степноозерского сельского поселения и Схемой территориального планирования Нурлатского сельского поселения предлагается провести капитальный ремонт МБОУ «Стеноозерской ООШ» и  возобновление деятельности общеобразовательной	 школы в д. Илюткино мощностью 192 места.

# Внешкольные учреждения

В настоящее время в Степноозерском сельском поселении нет учреждений внешкольного образования. Расчетная потребность на первую очередь составляет 152 места, на расчетный срок - 65 мест.

Генеральным планом Степноозерского сельского поселения и Схемой территориального планирования Нурлатского муниципального района, на первую очередь реализации генерального плана в с.Степное Озеро и д. Илюткино предлагается организация кружков детского творчества при общеобразовательных школах. Таблица 17

| Перечень мероприятий по развитию системы «Образование» в 2012-2035 гг. |
| --- |
| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | 1 очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Учреждения дошкольного образования |
| 1 | д.Илюткино | детский сад | переоборудование свободных помещений школы под детский сад | Организациионное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| Учреждения общего образования |
| 1 | с.Степное Озеро | общеобразовательная школа | капитальный ремонт | организационное | место |  | 320 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| 2 | д. Илюткино | общеобразовательная школа | возобновление деятельности общеобразовательного учреждения | организационное | место |  | 192 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| Учреждения дополнительного образования |
| 1 | с.Степное Озеро | кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | организационное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| 2 | д. Илюткино | кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | организационное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |

# Амбулаторно-поликлинические учреждения

Действующие фельдшерско-акушерские пункты (в с.Степное Озеро и  д. Илюткино) полностью удовлетворяют прогнозируемым потребностям населения Степноозерского сельского поселения в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Однако, в связи с высоким износом здания фельдшерско-акушерского пункта в д.Илюткино в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района, генеральным планом на первую очередь реализации предложено провести капитальный ремонт здания.

# Культурно - досуговые учреждения

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района, генеральным планом на первую очередь реализации предложено:

- капитальный ремонт действующего сельского клуба в с.Степное Озеро мощностью 300 мест;

- капитальный ремонт сельского клуба в д. Илюткино мощностью 150 мест;

- капитальный ремонт Степноозерской библиотеки;

- капитальный ремонт Илюткинской библиотеки.

# Спортивные учреждения

Действующие спортивные учреждения полностью удовлетворяют  прогнозируемым потребностям населения Степноозерского сельского поселения в спортивных учреждениях.

Схемой территориального планирования Нурлатского муниципального района предусмотрено проведение капитального ремонта спортивного зала Степноозерской площадью 275 кв.м.

# Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь реализации генерального плана составит 3363 кв.м, на расчетный срок –3442 кв.м. Мероприятими генерального плана предусматривается строительство плоскостных сооружений в д.Илюткино 548 кв.м.

# Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

# Предприятия бытового обслуживания

Мероприятиями генерального плана и Схемой территориального планирования Нурлатского муниципального района в с.Степное  Озеро предлагается строительство предприятия бытового обслуживания.

# Предприятия торговли

На первую очередь реализации генерального плана потребуется 293 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 283 кв.м торговой площади. На первую очередь реализации генерального плана, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нурлатского муниципального района, предусмотрено строительство предприятий торговли суммарной площадью 125 кв.м торговой площади, из них 83 кв.м торговой площади в с.Степное Озеро, 40  кв.м торговой площади в д. Илюткино.

В п. Березовка строительство магазинов не предусмотрено. В данный населенный пункт планируется организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств  развозной торговли (автомагазины и автолавки).

# Кладбища

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат требуемые прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

# Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Степноозерском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

# Таблица 18

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | 1 очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | С.Степное Озеро | УПП |  | Новое строительство | место |  | 1 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Учреждения дошкольного образования |
| 1 | д.Илюткино | детский сад | переоборудование свободных помещений школы под детский сад | Организациионное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| Учреждения общего образования |
| 1 | с.Степное Озеро | общеобразовательная школа | капитальный ремонт | организационное | место |  | 320 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| 2 | д. Илюткино | общеобразовательная школа | возобновление деятельности общеобразовательного учреждения | организационное | место |  | 192 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| Учреждения дополнительного образования |
| 1 | с.Степное Озеро | кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | организационное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| 2 | д. Илюткино | кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | организационное | место |  | 15 | + |  | СТП Нурлатского муниципального района |
| Учреждения почтовой связи |
| 1 | с.Степное Озеро | ОПС Степное Озеро |  | капитальный ремонт | объект |  | 1 |  |  |  |
| 2 | д. Илюткино | ОПС Илюткино |  | организационное | объект |  | 1 |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Степное Озеро | спортзал МБОУ «Степ- ноозерская ООШ» |  | Капитальный ремонт | кв. м площади пола |  | 275 |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | д. Илюткино | плоскостные сооружения |  | Новое строительство | кв.м |  | 548 | + |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Степное Озеро | предприятия бытового обслуживания |  | новое строительство | рабочие места |  | 7 | + |  |  |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Степное Озеро | предприятие торговли |  | новое строительство | кв. м тор- говой площади |  | 83 | + |  |  |
| 2 | д.Илюткино | Предприятие торговли |  | новое строительство | кв. м тор- говой площади |  | 42 | + |  |  |
| 1 | п.Березовка | кладбище | проведение мероприятия по выявлению возможного загрязнения водных объектов и по устранению такого воздействия | организационное мероприятие | га |  | 2 | + |  |  |
| 2 | д. Илюткино | кладбище | проведение мероприятия по выявлению возможного загрязнения водных объектов и по устранению такого воздействия | организационное мероприятие | га | 2,395 |  | + |  |  |
|  |  | кладбище | проведение мероприятия по выявлению возможного загрязнения водных объектов и по устранению такого воздействия | организационное мероприятие |  | 3,837 |  | + |  |  |
|  |  | кладбище | проведение мероприятия по выявлению возможного загрязнения водных объектов и по устранению такого воздействия | организационное мероприятие |  | 1 |  | + |  |  |
|  | Степноозерское СП | Туристический маршрут ландшафтный маршрут «Нурлатский край» | Организация маршрута | организационное мероприятие |  |  |  | + | + |  |

## 3.6. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов

2. Организация системы зеленых насаждений

Генеральным планом предлагается обустройство места отдыха на воде, развитие рекреационного использования лесов в поселении при условии соблюдения правил пожарной и санитарнной безопасности в лесах, проведение лесовосстановления и ухода за лесами.

Рекреационное использование лесов необходимо для восстановления сил и сохранения здоровья людей. Поэтому использование лесов для рекреационных целей имеет особое значение. Однако нахождение в лесу большого количества людей может привести к деградации лесов, снижает санитарно-гигиенические, водоохранные и почвозащитные функции леса.

Схемой территориального планирования и генеральным планом Степноозерского сельского поселения предлагается организация Ландшафтного маршрута-«Нурлатский край».

# Таблица 18

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Степноозерском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | ГП «г. Нурлат», Амзинское, Ах- метовское, Егор- кинское, Куль- баево- Марасинское, Мамыковское, Селенгушское, Староальметьевское, Тюрнясев-ское СП | познаватель- ный маршрут «Нурлат – Кульбаево- Мараса» | Организация маршрута | Организаци- онное меро- приятие |  |  | + | + | СТП Нурлатского МР, Генеральный план Ахметовского СП |

## 3.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Степноозерского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Степноозерского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории соседних сельских поселений.

### 3.9.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Степноозерского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 15).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 19

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО (н.п. Степное Озеро) | 1000 | закрытие свалок с проведением рекультивации их территории | Организация зеленого фонда |
| Свалка ТБО (н.п. Илюткино) | 1000 |  |  |
| Ферма КРС (южнее н.п. Степное Озеро) | 500 | Перефункционирование фермы КРС (перенос юго-восточнее) | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| МТП (н.п. Илюткино) | 100 | Перефункционирование МТП (перенос юго-западнее) | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| Кладбища (н.п. Степное Озеро) | 50 | Перефункционирование жилой застройки в СЗЗ кладбища по мере физического износа | Организация озеленения специального значения |
| Кладбища (три территории между н.п. Илюткино и Березовка) | 50 | Закрытие трех кладбищ т.к. расположены в водоохранной зоне |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (южнее н.п. Илюткино) | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне скотомогильника жилой застройки н.п. Илюткино, предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Закрытие и перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории н.п. Илюткино, расположенные в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Мероприятия по переносу скотомогильника, воздействующего на н.п. Илюткино, осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Степноозерского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 3.9.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

# Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

максимальное озеленение вдоль автодорог регионального значения «Аксумла-Фомкино-граница Самарской области»  пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

максимальное озеленение территорий проектных санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений (ферма КРС, МТП и др.);

перефункционирование территорий агропромышленного комплекса, расположенных в Степноозерском сельском поселении, в связи с их воздействием на жилую застройку (таблица 18).

# Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

# Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодорог), а также в жилых и рекреационных зонах;

разработку на объектах АПК и других отраслей проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Степноозерского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 3.9.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

проектирование и строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями в Степноозерском сельском поселении;

строительство сооружений ливневой канализации нефтепромысловых объектов ОАО «Татнефть»;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

внедрение эффективных очистных сооружений на резервной площадке АПК;

использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей Степноозерского сельского поселения;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, с последующим соблюдением установленных в них режимов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

обследование и благоустройство родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

тампонаж бездействующих артезианских скважин.

### 3.9.4. Мероприятия по инженерному благоустройству

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Степноозерского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

проведение экологических наблюдений за загрязнением почв тяжелыми металлами;

оптимизация структуры агроландшафта, инвентаризация и агрохимическое обследование земель, внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; применение биологических средств защиты растений;

осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

очистка почв от нефтяных загрязнений.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 3.9.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

В целях снижения загрязненности территории Степноозерского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

обеспечение населенных пунктов в полной мере контейнерными площадками и контейнерами;

организацию селективного сбора отходов;

вывоз отходов на полигон ТБО в Биляр-Озерское сельское поселение после завершения строительства;

закрытие двух свалок ТБО, расположенных в поселении, с проведением рекультивации их территорий;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

утилизацию нефтешламов;

биологическое обессеривание нефтесодержащих промышленных отходов;

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

рекультивацию и озеленение территорий агропромышленного комплекса (свинофермы, сенохранилища и склада минеральных удобрений).

В области обращения с отходами животноводства предлагается их вывоз на межпоселенческое навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к строительству у н.п. Биляр-Озеро, и дополнительное оснащение фермы биогазовыми установками для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- использование передвижных мобильных установок типа А-400 для утилизации биологических отходов;

- осуществление мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 03.05.2006 г. проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

- запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

### 3.9.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 3.9.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории Степноозерского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг н.п. Степное Озеро, Илюткино и Березовка. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также внутри н.п. Степное Озеро должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2/чел.

Кроме этого, вдоль дорог регионального значения и на территориях перефункционирумых объектов агропромышленного комплекса предусматривается организация озеленения специального значения.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

### 3.9.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №13-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нурлатский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 18 ноября 20011 г. №87-ЗРТ «О преобразовании отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нурлатский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

# Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.